Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

«Шумихинский  аграрно-строительный  колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ   КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

МДК 02. 01. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Тема: Экономика отрасли

для специальности: 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

г.  Шумиха

Методические рекомендации составлены   в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»

Методические рекомендации  рассмотрены  на заседании ПЦК

Общие указания

Выполнение курсовой работы осуществляется на заключительном этапе изучения ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей», в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

Выполнение курсовой работы проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений  по ПМ;

- углубления теоретических знаний в соответствии с выбранной темой;

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;

- формирования умений использовать справочную, нормативную документацию;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;

- подготовки к  написанию и защите дипломного проекта.

Курсовая работа по теме «Экономика отрасли» ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»  является самостоятельной работой обучающегося  по закреплению теоретических и практических навыков, полученных в результате изучения темы производственного модуля, помогает усвоить методику расчетов по определению основных технико- экономических показателей работы участка.

Полученные при выполнении курсовой работы навыки помогут обучающимся правильно ориентироваться в вопросах экономики при подборе необходимых материалов в период прохождения преддипломной практики на предприятии, а также при экономических расчетах в дипломном проекте.

Все экономические расчеты курсовой работы по  теме «Экономика отрасли»  ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» должны базироваться на исходных данных курсового  проекта  по  теме «Ремонт автомобильного транспорта».

Курсовая работа должна содержать следующие разделы:

- задание на проектирование;

- содержание;

-введение;

- расчетная часть;

- заключение;

- список литературы;

- приложения (график безубыточности, план размещения оборудования)

Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4  с рамкой и снабжаются основной надписью.   Цвет шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) -14, тип шрифта Times New Roman.

Объем курсовой работы 20-25 листов текста, работа должна содержать необходимые расчеты, таблицы, графики, схемы.

Основными функциями руководителя курсовой работы являются:

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы;

- оказание помощи обучающемуся  в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения курсовой работы;

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу.

Письменный отзыв должен содержать:

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;

- сроках выполнения работы;

- оценку качества выполнения работы;

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой работы;

- оценку курсовой работы.

Проверенная курсовая работа подлежит защите.

Оценочные показатели качества курсовой работы (Приложение А):

- Качество профессиональных знаний

- Качество выполнения практических заданий

- Качество иллюстративного материала

- Эффективность работы

- Качество оформления курсовой работы

- Исполнительная дисциплина.

Исходные данные для выполнения курсовой работы по теме: «Экономика отрасли» ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»:

- Действительный фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего в год _____;

- Количество рабочих, распределенных по разрядам ______;

- Годовое задание _______;

- Доплата по районному коэффициенту _______;

- Транспортно - монтажные расходы ______;

- Отчисления на обязательное социальное страхование ________;

- Размер премиальной доплаты ________;

- Часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам рабочих ________.

- Доплата за вредность _____%.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение.

Введение в курсовой работе должно  быть кратким (1 страница) и содержать материалы об улучшении эксплуатации машин и механизмов, укрепления ремонтной базы, технологического оборудования. О создании высокоразвитой, гибкой, ориентированной на потребителя экономики.

2. Расчетная часть.

2.1. Расчет фонда заработной платы производственных рабочих.

2.2. Расчет отчислений на обязательное социальное страхование.

2.3. Расчет затрат на запасные части и ремонтные материалы.

2.4. Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования.

2.4.1. Расчет амортизационных отчислений оборудования.

2.4.2. Текущий ремонт оборудования.

2.4.3. Затраты на инвентарь.

2.5. Расчет цеховых расходов.

2.5.1. Расчет заработной платы руководителей и служащих.

2.5.2. Расчет отчислений на обязательное социальное страхование.

2.5.3. Расчет амортизационных отчислений здания и сооружений.

2.5.4. Текущий ремонт здания.

2.5.5. Расчет затрат на спецодежду.

2.5.6. Расчет затрат на охрану труда и технику безопасности.

2.5.7. Расчет износа инструмента.

2.5.8. Расчет затрат на мыло и ветошь.

2.6. Расчет стоимости электроэнергии, отопления.

2.6.1. Расчет стоимости электроэнергии.

2.6.2. Расчет затрат на воду.

2.6.3. Прочие расходы.

2.6.4. Расчет затрат на отопление.

2.7. Калькуляция себестоимости одного ремонта.

2.8. Расчет экономической эффективности.

2.9.Технико- экономические показатели.

2.10. Расчет порога безубыточности.

3. Заключение.

Заключение должно содержать выводы о проделанной работе  и рекомендации относительно возможностей  практического применения  материалов работы.

4. График порога безубыточности (приложение)

5.План размещения оборудования (приложение)

2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчет фонда заработной платы производственных  рабочих

На ремонтных предприятиях применяются различные системы оплаты труда. В курсовой работе можно принять повременно - премиальную систему оплаты труда рабочих. При расчете годового фонда заработной платы необходимо определить условия труда на проектируемом участке и условия премирования. Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих включает в себя основную и дополнительную заработную плату. Основная заработная плата состоит из тарифного или сдельного заработка и доплат  в виде премии, за работу в ночное время, за бригадирство, за классность, доплат в виде районного коэффициента, за вредные условия труда и т.д. Дополнительная заработная плата учитывает оплату отпусков, больничных листов.

Согласно курсового проекта по теме „Ремонт автомобильного транспорта” на  проектируемом  участке  условия труда нормальные (вредные), количество  списочных рабочих  на  участке – _____ чел.,  из которых  ____ человек ___ разряда, ___ человек ___ разряда и т.д. Форма  оплаты  труда – повременно-премиальная.

Рассчитаем  фонд  заработной платы    в  следующем порядке:

# Рассчитываем  среднюю часовую тарифную ставку для любой  профессии  по  формуле:

| Сч.ср.= , | (1) |
| --- | --- |

где, 	Сч - часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочих, руб.;

Р1,  Р2- количество рабочих по разрядам;

Робщ - общее количество рабочих.

Если условия труда вредные, то необходимо сделать надбавку _____%.

Определяем  тарифную  часть  заработной  платы  производственных рабочих  по  формуле:

ЗПт= Сч.ср.*Фд* Робщ,                                                           (2)

где, 	Сч - часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочих, руб.;

Фд- действительный фонд рабочего времени, час.;

Робщ - общее количество рабочих.

Размер премии устанавливается согласно «Положению о премировании рабочих на предприятии».

Начисление премии производится на тарифную часть заработной платы:

ЗПпр= Zпр  *ЗПт / 100,                                                            (3)

где, Zпр – процент премиальной доплаты, %.

Если работа на предприятии односменная, то в основную заработную плату не включаем доплату за работу в ночное время и праздничные дни. Если работа на предприятии в две смены, то в основную заработную плату включаем доплату за работу в ночные часы (30% от тарифной части за ночные часы).

Доплата за руководство бригадой зависит от численности производственных рабочих на участке. По данным предприятия ее можно принять от 5 до 15% от тарифной части заработной платы производственных рабочих.

ЗПбр = Zбр  *ЗПт / 100,                                                              (4)

где, Zбр. - процент доплаты  за  руководство  бригадой , %.

Доплата  по  районному  коэффициенту  определяется:

ЗПр.к. = (ЗПт + ЗПпр + ЗПбр.),                                                 (5)

где, Zр.к. - процент доплаты  по районному коэффициенту.

Основная заработная плата производственных рабочих:

ЗПо = ЗПт +ЗПпр + ЗПр.бр + ЗПр.к.,                                                     (6)

Процент дополнительной заработной  платы (Zд)  определяется:

Zд = *100  + 1,                                                                  (7)

где,  tотп - продолжительность  отпуска, ч.

При длительности отпуска 28 календарных дней:

tотп = 28*8*5/7=160 часов,

при длительности отпуска 35 календарных дней:

tотп = 35*8*5/7=200 часов,

Дополнительная заработная плата определяется  по  формуле:

ЗПд=*ЗПо,                                                                  (8)

Годовой  фонд  заработной  платы  производственных  рабочих  составляет:

ЗПг.ф. = ЗПо + ЗПд,                                                        (9)

##### Среднемесячная заработная плата рабочего  определяется  по  формуле:

ЗПср.м. =                                                       (10)

Полученные  данные  представим  в  виде  таблицы .

### Таблица 1 -   Расчет  фонда  заработной  платы  рабочих

| Виды работ | Условия труда | Система оплаты труда | Среднечасовая ставка руб. | Тарифная часть заработной платы, руб. | Премия, руб. | Руководство бригадой, руб. | Доплата по РК, руб. | Основная зарплата, руб. | Дополнительная заработная плата, руб. | Годовой фонд ЗП, руб. | Среднемесячная зарплата рабочего, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гальванические, сварочные и т.д. | Вредные (нормальные) | Повременно-премиальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.  Расчет отчислений на обязательное социальное страхование

Отчисления  в ФСС составляют 30 % от начисленной заработной платы производственных рабочих, из них отчисления в ПФР составляют 22%, в ФСС – 2,9%, в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%. Кроме  того,  все  отрасли экономики  делятся  на  22  класса  профессионального  риска  получения  несчастных  случаев  на  производстве.  Ремонт  грузовых  автомобилей,  автобусов  и  оборудования  дорожных  машин  относят  к  10-му  классу  профессионального  риска,  для  которого  ставка  страхового  взноса  составляет  1,1%.

Затраты на отчисления в ФСС составляют:

(11)

2.3.  Расчет  затрат  на  запасные  части  и  ремонтные  материалы

Исходя  из  практического  опыта  ряда  предприятий,  стоимость  запасных  частей  и  ремонтных  материалов  берется  в  проценте  от  стоимости  капитального  ремонта  машин  или  отдельного  узла  по  прейскуранту.  В  курсовой работе  можно пользоваться  следующими  примерными  затратами  на  запасные  части  и  ремонтные  материалы: для  трактора 40 – 50% от  оптовой  цены  капитального  ремонта  с  учетом  проектируемого  участка, для машин 20-65%.

Определяем  условно-оптовую  цену  одного  капитального  ремонта  на  проектируемом  участке,  допуская,  что  оптовая  цена  пропорциональна  затратам.

Цусл = Цопт*,       				       (12)

где 	Цопт – оптовая  цена  капитального  ремонта  автомобиля, руб.;

b – процент  трудозатрат  на  проектируемом  участке  в  общем  объеме  затрат  труда, %.

Затраты  на запасные  части  и  ремонтные  материалы  на  годовую  программу  определяются  по  формуле:

Зз.ч. = ,               			       (13)

где     Zз.ч. – процент  затрат  на  запасные  части ремонтные  материалы  от  оптовой  цены;

Q – годовая  программа, шт.

2.4.  Расходы  на  содержание и  эксплуатацию  оборудования

Данная комплексная статья включает  в себя  следующие  виды затрат:

- амортизационные отчисления;
- затраты  на текущий ремонт  оборудования;

- затраты на  инвентарь.

2.4.1 Расчет  амортизационных  отчислений

Сумма  амортизационных  отчислений  определяется  по  нормам  амортизации,  введенным  в  действие  с  1  января  1991г.  Балансовая  стоимость  основных  фондов  включает  оптовую  цену  основных  фондов  и  транспортно-монтажные  расходы. В курсовой работе применяем линейный метод начисления амортизации.   Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается  по  формуле:

А =                                                          (14)

где  	На – годовая  норма  амортизации, %;

Ф – балансовая  стоимость  оборудования,  руб.

Расчет  амортизационных  отчислений  оформим  в  виде  таблицы.

#### Таблица  2  -  Расчет  амортизационных  отчислений  по  оборудованию

| №пп | Наименование оборудования | Стоимость единицы оборудования, руб. | Количество, шт. | Общая стоимость оборудования, руб. | Транспортно- монтажные расходы, руб. | Балансовая стоимость оборудования, руб. | Норма амортизации, % | Годовая сумма амортизационных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.2.  Затраты  на  текущий  ремонт  оборудования

Затраты  на  текущий  ремонт  оборудования  состоят  из  затрат  на  запасные  части  и  ремонтные  материалы,  необходимые  для  проведения  технического  обслуживания,  заработной  платы  рабочих  с  отчислениями  на  социальное  страхование.  Затраты  на  текущий  ремонт  составляют  до  40 %  от  амортизационных  отчислений.

Зт.р =  ,                                                                (15)

2.4.3.   Затраты  на  инвентарь

Объекты  основных  средств  стоимостью  не  более  40 000  руб.  за  единицу  списываются  на  затраты  производства  по  мере  их  отпуска  в  эксплуатацию

Таблица 3 -   Износ  производственного  инвентаря.

| № пп | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

На  основании  выполненных  расчетов  составим  сводную  смету  затрат  на  содержание  и  эксплуатацию  оборудования.

Таблица 4- Сводная  смета  затрат

| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Амортизационные отчисления |  |
| 2. Текущий ремонт оборудования |  |
| 3. Износ производственного инвентаря |  |
| Итого: |  |

2.5. Расчет цеховых расходов

Данная комплексная статья включает затраты, связанные с обслуживанием производства.

2.5.1 Расчет заработной платы руководителей и служащих

Количество руководителей и служащих определяется в зависимости от размера производственного участка, типа производства, объема работ и численности производственных рабочих. На ремонтных предприятиях предусматривается один мастер на 10…20 рабочих.

Если численность производственных рабочих на участке менее 10 человек, то заработную плату руководителей и служащих принимаем в процентах  к тарифному фонду заработной платы рабочих:

1…2 чел. – 10%                            5…6 чел. – 15%                   9…10 чел.- 20%

3…4 чел. -13%                             7…8 чел. – 18%                   11…12 чел. – 32%

Численность производственных рабочих на участке менее 12 человек, поэтому зарплату руководителей, служащих, принимаю в процентах к тарифному фонду заработной платы рабочих.

ЗПрук=  *ЗПт* Zр.к,			  		         (16)

где ,  Z  - процент заработной платы руководителей к тарифному фонду заработной      платы рабочих, %.

Zр.к –процент доплаты по районному коэффициенту.

Если численность производственных рабочих на участке свыше 10 человек, то заработную плату руководителей принимаем, исходя из месячного оклада мастера, механика и т.д. премии руководителям в себестоимость не включаются, а выплачиваются за счет прибыли, поэтому в курсовой работе не учитываются.

ЗПрук = ЗПоклад*12 * Zр.к                                                    (16)

где, ЗПоклад – месячный оклад мастера, механика, руб.;

12- количество месяцев в году;

Zр.к –процент доплаты по районному коэффициенту.

2.5.2.  Расчет  отчислений на обязательное страхование

Расчет отчислений во внебюджетные фонды и  страхование  профессионального  риска  проводим  аналогичным  образом:

Зсоц.страх..рук. =.,                                         (17)

2.5.3.  Расчет  амортизационных  отчислений    здания  и  сооружений

Площадь  здания  принимаем  исходя  из  наличия  размещаемого  оборудования  и  рабочих  мест  на  участке ____ м2.

Высоту  здания  в  принимаем   ____ метров.

Объем здания определяется  по  формуле:

V = S*h,                                                              (18)

где, S - площадь, м2 ;

h- высота, м.

Стоимость здания  рассчитывается  исходя  из  стоимости 1м3.  В  стоимость  1 м3 включаются  затраты на проектирование и подготовку площадки,  санитарно-техническое устройство, сети промышленных проводок.

Стоимость здания определяется  по  формуле:

Сзд=Цзд*V,                                                                  (19)

где,  Цзд - стоимость 1м3 здания принимается, укрупнено по данным предприятия, руб.;

V - объем здания, м3.

Рассчитаем  амортизационные  отчисления  по  зданию:

А =,                                                               (20)

где,  На - норма  амортизации  здания, %;

Сзд- стоимость здания, руб.

2.5.4. Текущий ремонт здания

Затраты  на  текущий  ремонт  здания  примем   3%  от  стоимости
здания.

Зт.р.зд = 0,03*Сзд                                                      (21)

2.5.5 Расчет затрат на спецодежду

Расчет производим в  таблице согласно  норм  отпуска  спецодежды  для данной  специальности и условий труда.

Спецодежду выбираем в соответствии с видами выполняемых работ.

Таблица 5  - Стоимость износа спецодежды

| Наименование спецодежды | Единица измерения | Срок износа, мес. | Стоимость единицы спецодежды, руб. | Списочное число рабочих, чел. | Сумма износа спецодежды, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ботинки рабочие | Пара | 12 |  |  |  |
| Рукавицы рабочие х/б | Пара | 1 |  |  |  |
| Костюм рабочий х/б | Комплект | 12 |  |  |  |
| Головной убор | Шт. | 12 |  |  |  |
| Очки защитные | Шт. | 12 |  |  |  |
| Перчатки резиновые | Пара | 12 |  |  |  |
| Фартук | Шт. | 12 |  |  |  |
| Респиратор | Шт. | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Сумма  износа  спецодежды  рассчитывается  по  формуле:

Зс.о. =  *12*Робщ,                                                           (22)

где,   	Цс.о. - стоимость  единицы  спецодежды,  руб.;

Сизн –срок  износа  спецодежды, мес.

2.5.6. Расчет  затрат  на  охрану  труда  и  ТБ

Затраты  на охрану  труда  и  ТБ  принимаем  ______ руб.  на  одного  рабочего по данным предприятия.

Зт.б. =  _____*Робщ,                                                     (23)

2.5.7.Расчет износа инвентаря

Затраты  на  износ  инструмента  и  инвентарь  примем _______    руб. на одного рабочего по данным предприятия.

Зин = _____*Робщ                                                          (24)

2.5.8. Расчет затрат на мыло и ветошь

На одного рабочего выдается  1 кусок  мыла в месяц и  _____ кг ветоши в год,  по  нормам  отпуска для данной специальности и условий труда.  Рассчитаем  потребность  в  мыле  за  год  на  всех  рабочих.

Qм = К*Робщ,                                                               (25)

где,  Q - количество кусков мыла, шт;

К - количество месяцев, мес;

Рассчитаем  потребность  в  ветоши:

Qв= В*Робщ,                                                                 (26)

где,  В - количество ветоши на 12 мес.,

Затраты на мыло и ветошь рассчитываются  исходя  из  стоимости  мыла   и ветоши на  данный  период  времени.

Зм  = Цм*Qм,                                                               (27)

где,  Зм – затраты  на мыло, руб.;

Цм - стоимость одного куска мыла, ______  руб.

Зв = Цв*Qв,                                                                   (28)

где, Зв - затраты на ветошь, руб.;

Цв - стоимость 1 кг ветоши,    _____ руб.

2.6.  Расчет  стоимости  электроэнергии  и  отопления

2.6.1. Расчет   стоимости  электроэнергии

Рассчитаем  затраты  на  электроэнергию,  используя  данные  расчетов энергетической части курсового  проекта.  Результаты  расчетов  представим  в  виде  таблицы.

Таблица  6 -  Расчет  стоимости   электроэнергии

| Наименование статей расхода электроэнергии | Единицы измерения | Расходы на год | Цена за 1 кВт.ч, руб. | Сумма расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энергия на технологические нужды | кВт.ч |  |  |  |
| Электроэнергия на освещение | кВт.ч |  |  |  |
| Электроэнергия на вентиляцию | кВт.ч |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

2.6.2.  Расчет затрат на воду

Расчет  воды  для  хозяйственно-бытовых  нужд при наличии душа принимается 40 литров на одного работающего в смену,  без  наличия душа  20  литров  на  одного работающего  в  смену.

Рвб = 40 *n*Робщ*Др.г.,                                                 (29)

или      Рвб = 20 *n*Робщ*Др.г.,

где,   n- сменность  работ;

Др.г  - число рабочих дней в году.

Для хозяйственных нужд принимаем расход воды 1,5 л на м2 площади.

Рвх=1,5*S* Др.г,                                                                (30)

где, S - площадь участка.

Неучтенные  потери  воды  составляют 20% от  расхода  воды,  поэтому общий  расход воды:

Ро.в = 1,2 * (	Рвб +	Рвх), 				(31)

Стоимость  воды  _____ руб.  за   м3.

Затраты  на  воду  составляют:

Звб =,                                                           (32)

Расход воды (Wo) при работе оборудования определяется по паспортным данным в литрах на смену с учетом режима работы оборудования или цеха.

Wo=wo*n *Nох* Др.г/1000,                                               (33)

где  wo - расход воды на один станок в литрах на смену, л;

n  - количество смен;

Nох - количество оборудования, работающего с охлаждением:

Др.г - количество рабочих дней.

Затраты на воду для технологических целей:

Звт= Wo *Цвод.т ,                                                         (34)

где, Цвод.т - цена воды  на технологические нужды, руб.

Общие затраты на воду составляют:

Зв.общ = Звб + Звт,                                                       (35)

2.6.3.   Прочие расходы

Данный  вид  расходов составляет 3% от суммы  стоимости  электроэнергии  и  воды.

Зпр= 0,03*(3э+ Зв.общ),                                               (36)

2.6.4.Расчет затрат на отопление

Принимаем тип отопления — водяное.

Максимальный  расход тепла (Qм), необходимый  для отопления и вентиляции помещений:

Qм =V*(go ( tв – tн) + gв* (tв – tн))* 24* До,                                      (37)

где  gо - расход теплоты  на отопление 1м3 здания при разности внутренней и наружной  температур в 1°С, принимаем   2,1 кДж/ч;

gв - расход теплоты  на вентиляцию 1 м3 здания при разности  температур в 1°С,  принимаем 1,05 кДж/ч;

tн - наружная температура принимаем -30°С;

tв - внутренняя температура помещения, принимаем 15°С;

24 - количество часов отопления в сутки, ч;

До- число дней отопительного периода, дн.

Qт = кДж

Полученный  максимальный  годовой  расход  тепла  переводим   из  кДж  в Гкал. 1 Гкал =  4,19*106 кДж

Стоимость 1Гкал  по  данным  предприятия принимается ______  руб.

Зт = Цгкал* Qм ,                                                          (38)

2.6.5. Расчет затрат на молоко

Если условия труда вредные то необходимо рассчитать затраты на молоко:

Зм= Дрг*Робщ*Цм*0,5 ,                                                    (39)

На  основании  выполненных  расчетов составляется сводная смета   цеховых  расходов.  Полученные  данные  представим  в  виде  таблицы.

Таблица 7-    Смета цеховых  расходов

| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заработная плата руководителей и служащих |  |
| 2. Расчет отчислений на обязательное социальное страхование от заработной платы руководителей и служащих |  |
| 3. Амортизация здания |  |
| 4. Текущий ремонт здания |  |
| 5. Затраты на электроэнергию |  |
| 6. Затраты на воду |  |
| 7. Прочие расходы |  |
| 8. Затраты на спецодежду |  |
| 9. Затраты на охрану труда и технику безопасности |  |
| 10. Затраты на инструмент |  |
| 11. Затраты на отопление |  |
| 12. Затраты на ветошь и мыло |  |
| 13. Затраты на молоко |  |
| ИТОГО: |  |

2.7.  Калькуляция  себестоимости  одного  ремонта

Составим  калькуляцию  себестоимости  продукции.  Результаты  расчетов  приведены  в  таблице  8.

Себестоимость единицы  ремонта определяется  по  формуле:

С1 =  , 					                 ( 40)

где,  Сп – полная  себестоимость  программы, руб.;

Q – годовая  программа, шт.

Таблица  8-   Калькуляция  себестоимости  продукции.

| Наименование затрат | Затраты, руб. |
| --- | --- |
|  | На программу | На единицу |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Основная и дополнительная зарплаты производственных рабочих |  |  |
| 2. Отчисления от зарплаты производственных рабочих на обязательное страхование |  |  |
| 3. Затраты на запасные части и ремонтные материалы |  |  |
| 4. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования |  |  |
| 5. Цеховые расходы |  |  |
| 6. Цеховая себестоимость |  |  |
| 7. Общезаводские расходы (20-65%) |  |  |
| 8. Производственная себестоимость |  |  |
| 9. Внепроизводственные расходы (2-4%) |  |  |
| 10. Полная себестоимость |  |  |

2.8.  Расчет   экономической  эффективности

Рассчитаем  условно- годовую  экономию по формуле:

Эуг = (Цусл –С1)*Q,                                                     (41)

где , 	Цусл  - условная  цена  ремонта, руб.;

Q - годовое программа, шт.;

С1 – себестоимость  единицы  ремонта,  руб.

Определим  срок  окупаемости  капиталовложений  по  формуле:

Ток  =    ,                      		                 (42)

где,  К – капитальные  вложения  по  участку, руб.;

Эуг - условно- годовая  экономия, руб.

Капитальные  вложения  включают  в  себя  балансовую  стоимость  оборудования  и  стоимость здания.

Полученный  срок  окупаемости  меньше  нормативного  значения  для  данной  отрасли.

Ток(Тн = 6,2 г.

Рассчитаем  коэффициент  экономической  эффективности  капиталовложений

Е = 1/ Т,                                                               (43)

Полученный  коэффициент  экономической  эффективности  сравниваем с   нормативным  значением.

2.9. Технико-экономические  показатели

Объем  товарной  продукции:

Q,                                                              (44)

где , 	Цусл  - условная  цена  ремонта, руб.;

Q - годовое программа, шт.;

Производительность труда:

ПТ =     ,                                                              (45)

где , 	 Qт-объем товарной продукции, руб.;

Фондоотдача:

| ФО = , | (46) |
| --- | --- |

где,	К– капиталовложения по участку, руб.;

Qт-объем товарной продукции, руб.

Фондовооруженность:

ФВ =  ,                                                                  (47)

На основе произведенных расчетов составляет таблицу технико- экономических показателей.

Таблица 9- Технико-экономические  показатели

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Годовая программа | Шт. |  |
| 2. Трудозатраты | чел/час |  |
| 3. Количество рабочих | чел. |  |
| 4. Оптовая цена ремонта | руб. |  |
| 5. Себестоимость одного ремонта | руб. |  |
| 6. Условно-годовая экономия | руб. |  |
| 7. Капиталовложения | руб. |  |
| 8. Срок окупаемости | г. |  |
| 9. Коэффициент экономической эффективности |  |  |
| 10. Производственная площадь | м2 |  |
| 11. Объем товарной продукции | руб. |  |
| 12. Производительность труда | руб./чел |  |
| 13. Фондовооруженность | руб./чел. |  |

2.10. Расчет порога безубыточности

Для определения порога безубыточности необходимо разбить все издержки предприятия на условно - постоянные и условно – переменные.

Таблица 10- Распределение затрат на условно - постоянные и условно- переменные.

| Условно – постоянные затраты | Сумма, руб. | Условно – переменные затраты | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Заработная плата руководителей и служащих |  | 1. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих |  |
| 2. Отчисления в ФСС от заработной платы руководителей и служащих |  | 2. Отчисления в ФСС от заработной платы производственных рабочих. |  |
| 3. амортизационные отчисления по оборудованию и зданию. |  | 3. Затраты на запчасти и ремонтные материалы. |  |
| 4. Затраты на текущий ремонт оборудования и здания. |  | 4. Затраты на приспособления и инвентарь. |  |
| 5. Затраты на отопление. |  | 5. Затраты на ТБ и инвентарь. |  |
| 6. Прочие расходы. |  | 6. Затраты на мыло и ветошь. |  |
| 7. Электроэнергия на освещение. |  | 7. Силовая электроэнергия. |  |
|  |  | 8. Затраты на воду. |  |
|  |  | 9. Затраты на спецодежду. |  |
| 8. Общезаводские расходы (50%) |  |  |  |
|  |  | 10. Общезаводские расходы (50%) |  |
| 9. Внепроизводственные расходы (20%) |  | 11. Внепроизводственные расходы (80%) |  |
| Итого: |  | Итого: |  |

Находим порог безубыточности аналитическим способом:

Qбез=F /(P -V),                                                                  (48)

где, F- условно- постоянные затраты, руб.;

P - условная цена ремонта, руб.;

V- условно- переменные затраты, руб.

Для получения  удельного значения переменных расходов необходимо их общее значение из табл. 10  делится на годовую программу.

Порог безубыточности может быть найден и графическим способом.

Построения необходимо выполнять в следующем порядке:

- Построение линии постоянных затрат.

Линия условно-постоянных затрат (линия F) идет параллельно оси абсцисс.

Рисунок 1- Построение линии условно-постоянных затрат

- Построение линии переменных затрат.

Линия переменных издержек – прямая. Для построения любой прямой линии необходимо узнать координаты двух точек.

Координату по оси абсцисс выбираем произвольно. Координату по оси ординат получаем умножением выбранного объема производства на удельное значение переменных затрат.

Рисунок 2 – Построение линии переменных издержек

- Построение линии валовых издержек.

Валовые издержки – это сумма переменных и условно-постоянных издержек. Построение линии валовых издержек (V+F) осуществляется параллельным переносом линии переменных издержек из точки 0 в точку начала линии условно-постоянных  издержек

Рисунок 3 – Построение линии валовых издержек

- Построение линии выручки

Выручка – это доход предприятия от реализации продукции.

Координату по оси абсцисс выбираем произвольно. Координату оси ординат получаем умножением выбранного объема производства на цену одного ремонта.

Рисунок 4 -  Построение линии выручки

- Определение порога безубыточности.

Критическая точка на графике – это точка пересечения линии валовых издержек и выручки (точка Qбу на рис. 5).

Если из этой точки опустить перпендикуляр на ось абсцисс, то можно найти порог безубыточности (в шт.), а если опустить перпендикуляр на ось ординат, то можно графически определить порог рентабельности (в тыс. руб.).

Рисунок 5 – Определение порога безубыточности и рентабельности

Результаты аналитического расчета и графического построения должны совпасть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

2. И. А. Сафронов. Экономика организации. М.: Магистр, 2012.

3. Л. Е. Басовский. Экономика отрасли. М.:  Инфра - М, 2013.

4. Л. Н. Чечевицына.  Микроэкономика.  Экономика предприятия. Ростов - на- Дону: изд-во «Феникс», 2010.

5. Г. И. Шепеленко. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Ростов - на- Дону, 2009.

6. Экономика организации: учебное пособие/ Л. Н. Чечевицына, Е. В. Чечевицына.-  Ростов- на Дону:  Феникс, 2013

7.  Экономика организации (предприятия): учебник/   В. Д. Грибов,  В.П. Грузинов, В. А. Кузьменко. 6-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2012.

8. Яковлева О. С. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по профессиональному модулю. БПОУ СПО ВО «ЧЛМТ», 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

| № пп | Критерии оценки | Методические рекомендации по оценочным показателям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Качество профессиональных знаний | - цели выполняемой работы - научность и полнота, доступность и достаточность, последовательность излагаемого материала - кратность и четкость изложения |
| 2. | Качество выполнения практических заданий | - умение грамотно применить формулы, - последовательность действий, этапов и т.д. |
| 3. | Качество иллюстративного материала | -профессиональные навыки при выполнении наглядного материала (графики, схемы) - техническая грамотность. |
| 4. | Взаимосвязь различных разделов | - соответствие расчетной и наглядной частей курсовой работы |
| 5. | Качество оформления курсовой работы | - наличие содержание - соответствие содержания изложению материала - наличие, достаточность и разнообразие использованной литературы |
| 6. | Исполнительная дисциплина | - выполнение графика работы - самостоятельность выполнения разделов |

Оценочные показатели качества курсовой работы.